Стандарты связи

WIFI 
UPnP SSDP 
UPnP AV 
NTFS

Web сервисы
Видео : YouTube, Picasa, Yahoo Video, CNN, NBC Today, CBS Face the Nation и др.
Аудио : Live365 Radio, iPodcast, Radiobox, ABC News, BBC Podcast, CNN News , Indiefeed, Jamendo 
Фото : Picasaweb 
RSS поток : Yahoo! Weather, Yahoo! News, Yahoo! Xchange, MSNBC News и др.

Поддерживаемые медиафайлы
Видео контейнеры: 
MPEG1/2/4 Elementary (M1V, M2V, M4V),MPEG1/2 PS (M2P, MPG),MPEG2 Transport Stream (TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS),VOB,AVI, ASF, WMV, Matroska (MKV),AVC HD,MOV (H.264), MP4, RMP4,FLV - Flash Video
Видео кодеки: 
XVID SD/HD,MPEG-1,MPEG-2,MP@HL,MPEG-4.2,ASP@L5, 720p, 1-point,GMC,WMV9,MP@HL,H.264,BP@L3,MP@L4.0,HP@L4.0,HP@L4.1,VC-1,MP@HL,AP@L3 
Аудио контейнеры: 
AAC, M4A,MPEG audio (MP1, MP2, MP3, MPA),WAV,WMA,FLAC,OGG 

Аудио кодеки: 
Dolby Digital,DTS (DTS DownMix Поддержка),WMA, WMA Pro,AAC.MP1, MP2, MP3,LPCM,FLAC,Vorbis 
Аудио стандарты : DTS, Dolby Digital, DTS-HD MA, DTS-HD HR, Dolby True HD, Dolby Digital Plus 
Фото форматы : JPEG, BMP, PNG, GIF, HD JPEG
Прочие форматы: ISO, IFO, FLV, RM, RA, RAM
Субтитры : SRT, SMI, SUB, SSA, IDX
Стрим потоки : RTSP, FLV
Чипсет
Realtek 128X (Специальная редакция) 
ОЗУ
256MB DDR SDRAM, 32MB Flash 
Аудио/Видео выходы
HDMI v1.3a (up to 1080p)

Аудио выходы
Стерео Аналог 
S/PDIF Оптический выход 

Интерфесы

1x USB 2.0 slave 
2x USB 2.0 host 
Internal SATA 
Сеть
Ethernet 10/100 
WIFI USB Antenna 802.11n (опционально)
Питания
12V DC, 3A 

Размеры

Нирина 10.5"(180mm) x Глубина 1.25" (32mm) x Высота 2.25" (82mm)
Вес 
2.2 lbs (1Kg) 
Комплект поставки
Xtreamer (HDD не входит в комплект поставки) 
100~240V  Блок питания
1.5M длина HDMI кабеля (опционально)
WiFi 802.11n USB Antenna (опционально) 
Аудио & Видео кабели  
Пульт ДУ с элементами питания 2 "AAA" стандарта 
USB Slave кабель 
Инструкция по быстрой установке